## Slide 1
Elaborar el estudio para la definición de las corrientes o tramos de corriente para el cálculo y establecimiento de la meta global de carga contaminante para el cálculo de la Tarifa de la Tasa Retributiva (TTR) por vertimientos puntuales en ocho (8) cuencas en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS
Contrato de Consultoría 00514-2017
Unión Temporal AMBIENTE 2017
Primer Taller de Socialización
La TASA RETRIBUTIVA
San Gil, noviembre de 2018

## Slide 2
Elaborar el estudio para la definición de las corrientes o tramos de corriente y establecimiento para el cálculo y establecimiento de la meta global de carga contaminante para el cálculo de la Tarifa de la Tasa Retributiva (TTR) por vertimientos puntuales en ocho (8) cuencas en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS
Contrato de Consultoría 00514-2017
DECRETO 2667 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2012
(Articulo 7 del Decreto Único Reglamentario – DUR 1076 DE 2015)
Créditos
Fuentes: Presenta- LUIS FERNANDO CASTRO HERNANDEZ
Diseño: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL- ASOCARS

## Slide 3
DECRETO 2667 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2012
"Por el cual se reglamenta la tasa retributiva por la utilización directa e indirecta del agua como receptor de los vertimientos puntuales, y se toman otras determinaciones”
Fuentes: Presenta - LUIS FERNANDO CASTRO HERNANDEZ
Diseño: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL- ASOCARS
TASA RETRIBUTIVA

## Slide 4
CONTENIDO DEL DECRETO (2667 de 2012) – Articulo 7 DUR 1076 DE 2015
CAPÍTULO I
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN - Art. 1 y 2
CAPÍTULO II
DEFINICIONES - Art. 3 al 7
CAPÍTULO III
ESTABLECIMIENTO DE METAS DE CARGA CONTAMINANTE - Art. 8 al 13
CAPÍTULO IV
CÁLCULO DE LA TARIFA DE TASA RETRIBUTIVA POR VERTIMIENTOS PUNTUALES - Art. 14 al 17
CAPÍTULO V
SOBRE EL MONTO Y RECAUDO DE LAS TASAS RETRIBUTIVAS - Art. 18 al 25
CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES FINALES - Art. 26 al 28

## Slide 5
Contrato de Consultoría 00514-2017
CAPÍTULO I
OBJETO Y ÁMBITO
DE APLICACIÓN

## Slide 6
Contenido
CAPÍTULO II
DEFINICIONES
Art. 3 al 7

## Slide 7
Autoridades ambientales competentes (Cap.II Art.4)…
Corporaciones Autónomas Regionales, Corporaciones para el Desarrollo Sostenible, Grandes Centros Urbanos ... (Art. 66 de la Ley 99/1993, Art. 13 de la Ley 768/2002)… y Parques Nacionales Naturales de Colombia, (Decreto-Ley 3572 de 2011), siempre y cuando corresponda a los usos permitidos en las áreas que integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales.

## Slide 8
Carga contaminante diaria (CC) (Art.3) Cc = Q x C x 0.0036 x t
Dónde:
Cc = Carga Contaminante, en kilogramos por día (Kg/d).
Q = Caudal promedio de aguas residuales, en litros por segundo (L/s).
C = Concentración del elemento, sustancia o compuesto contaminante, en miligramos por litro (mg/I)
0.0036 = Factor de conversión de unidades (de mg/s a kg/h).
t = Tiempo de vertimiento del usuario, en horas por día (h).
“volumen de vertimientos por unidad de tiempo durante el período de muestreo”
“masa de una sustancia, elemento o parámetro contaminante, por unidad de volumen del líquido que lo contiene”

## Slide 9
Consideración: Usuario capta y vierte al mismo cuerpo de agua: …descontar a la carga del vertimiento puntual, la carga existente en el punto de captación.
CAPÍTULO II - DEFINICIONES

## Slide 10
Recurso Hídrico… todas las aguas superficiales continentales y aguas marinas costeras.
Cuerpo de agua. “Sistema de origen natural o artificial, localizado sobre la superficie terrestre, conformado por elementos físicos-bióticos y masas o volúmenes de agua, contenidas o en movimiento”.
Objetivos de calidad…“conjunto de variables, parámetros o elementos con su valor numérico, que se utiliza para definir la idoneidad del recurso hídrico para un determinado uso”.
CAPÍTULO II - DEFINICIONES

## Slide 11
Límites permisibles de vertimiento… “contenido permitido de una sustancia, elemento o parámetro contaminante, en forma individual, mezclado ó en combinación, o sus productos de metabolismo establecidos en los permisos de vertimiento y/o en los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV”.
Punto de captación… “sitio o lugar donde el usuario toma el recurso hídrico para cualquier uso”.
Punto de descarga… “sitio o lugar donde se realiza un vertimiento, de manera directa o indirecta al cuerpo de agua”.
CAPÍTULO II - DEFINICIONES

## Slide 12
Vertimiento al recurso hídrico….
“cualquier descarga final al recurso hídrico de un elemento, sustancia o parámetro contaminante, que esté contenido en un líquido residual de cualquier origen”.
CAPÍTULO II - DEFINICIONES
Vertimiento puntual DIRECTO al RH
“vertimiento realizado en un punto fijo y directamente al recurso hídrico”.
Usuario 1
Vertimiento directo
Cuerpo de Agua Z

## Slide 13
Vertimiento al recurso hídrico….
“cualquier descarga final al recurso hídrico de un elemento, sustancia o parámetro contaminante, que esté contenido en un líquido residual de cualquier origen”.
CAPÍTULO II - DEFINICIONES
Vertimiento puntual INDIRECTO al RH
“vertimiento que se realiza desde un punto fijo a través de un canal natural o artificial o de cualquier medio de conducción o transporte a un cuerpo de agua superficial.”
Usuario 2
Vertimiento indirecto
Cuerpo de Agua Z
Caño

## Slide 14
Usuario 1
Usuario 2
Vertimiento directo
Vertimiento indirecto
Cuerpo de Agua Z
Caño

## Slide 15
Tasa retributiva por vertimientos puntuales (Art.7). … “aquella que cobrará la AAC a los usuarios por la utilización directa e indirecta del recurso hídrico como receptor de vertimientos puntuales directos o indirectos y sus consecuencias nocivas, originados en actividades antrópicas o propiciadas por el hombre y actividades económicas o de servicios, sean o no lucrativas.”
La tasa retributiva por vertimientos puntuales directos o indirectos, se cobrará por la totalidad de la carga contaminante descargada al recurso hídrico…. se aplicará incluso a la contaminación causada por encima de los límites permisibles sin perjuicio de la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar. El cobro de la tasa no implica bajo ninguna circunstancia la legalización del respectivo vertimiento.
Parámetros contaminantes objeto del cobro: DBO5 y SST.
CAPÍTULO II - DEFINICIONES

## Slide 16
Tarifa de la Tasa Retributiva… valor que se cobra por unidad de carga contaminante vertida al recurso hídrico.
Usuario…. toda persona natural o jurídica, de derecho público o privado, que realiza vertimientos puntuales en forma directa o indirecta al recurso hídrico.
Sujeto Activo (Art. 5) Son competentes para cobrar y recaudar: las autoridades ambientales señaladas en el artículo 4 del decreto.
Sujeto Pasivo (Art.6). Están obligados al pago de la tasa retributiva todos los usuarios que realicen vertimientos puntuales directa o indirectamente al recurso hídrico.
Cuando el usuario vierte a una red de alcantarillado ... Cobrar a la entidad que presta el servicio de alcantarillado.
CAPÍTULO II - DEFINICIONES

## Slide 17
Contenido
CAPÍTULO III
ESTABLECIMIENTO DE METAS
Art. 8 al 13

## Slide 18
Meta global de carga contaminante (Art.8).
La AAC establecerá cada cinco años, una meta global de carga contaminante para cada cuerpo de agua o tramo del mismo de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 12 ….. la cual será igual a la suma de las metas quinquenales individuales y grupales establecidas en el artículo 9 …..

## Slide 19
Información previa al establecimiento de las metas de carga contaminante (Art.11).
1. Documentar estado del cuerpo de agua o tramo en términos de calidad y cantidad.
2. Identificar los usuarios que realizan vertimientos en cada cuerpo de agua… conocer concentración de sustancias contaminantes y caudal del efluente (autodeclaraciones)
3. Determinar si los usuarios id. tienen o no PSMV, PV vigente, Plan de reconversión a TL
5. Establecer objetivos de calidad de los cuerpos de agua o tramos de los mismos.
4. Calcular la línea base = total de Cc de cada elemento, sustancia o parámetro contaminante vertida al cuerpo de agua o tramo, durante un año, por los usuarios sujetos al pago de la tasa.
.

## Slide 20
Meta Global para cada elemento, sustancia o parámetro objeto del cobro (Meta Global DBO5 y Meta Global SST)
Unidad de Medida: carga total de contaminante a ser vertida al final del quinquenio, expresada en Kilogramos/año.
La meta global debe conducir al cumplimiento del objetivo de calidad.
CAPÍTULO III - ESTABLECIMIENTO DE METAS DE CARGA CONTAMINANTE

## Slide 21
Meta Individual
META GLOBAL = Cm
Carga Total a Verter a final del quinquenio
Cronograma de cumplimiento de meta quinquenal
Meta Grupal
Actividad común o no
Cc a verter durante el último año del quinquenio
Contiene Carga máxima a verter por cada usuario para cada año del quinquenio
PSPD
Otros

## Slide 22
CAPÍTULO III - ESTABLECIMIENTO DE METAS DE CARGA CONTAMINANTE
Usuario a..
Usuario b..
Usuario c..
Usuario d…
Vert.1
Vert.2
Vert.3
Vert.4
TRAMO 1
TRAMO 3
Cuenca A
Subcuenca AA
TRAMO 2
Usuario f…
Vert.5
Usuario e..

## Slide 23
Cuenca | Tramo | Línea Base Calidad |  | Objetivo de Calidad 10 años |  | 
 |  | Uso Actual | Calidad Actual Parámetros | Uso Potencial | Calidad Parámetros | Capacidad de Carga
Cuenca A | 1 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx
Cuenca A | 2 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx
Subcuenca AA | 1 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx
CAPÍTULO III - ESTABLECIMIENTO DE METAS DE CARGA CONTAMINANTE

## Slide 24
Actividad que genera el Vertimiento
Línea Base
Carga proyectada (Análisis individual)
Fuente receptora
Objetivo de Calidad vigentes al final del quinquenio
Capacidad de Carga del tramo o cuerpo de agua
Inversiones (PSMV / Plan de reconversión, PV)
Carga Meta
Consideraciones para determinar la meta global:
Meta global ≠ Carga Proyectada
Meta Global = Carga a ser vertida al final del quinquenio = Cm

## Slide 25
Usuario a..
Usuario b..
Usuario c..
Usuario d…
Vert.1
Vert.2
Vert.3
Vert.4
TRAMO 1
TRAMO 3
Meta Global = Meta Ind. Us. a + Meta Ind. Us.b + Meta Ind. Us.c
Meta Global = Meta Ind. Us.f
Cuenca A
Subcuenca AA
TRAMO 2
Usuario f…
Vert.5
Meta Global = Meta Ind. Us.d + Meta Ind. Us.e
Usuario e..
CAPÍTULO III - ESTABLECIMIENTO DE METAS DE CARGA CONTAMINANTE

## Slide 26
Cuenca | Tramo | Usuario | Línea Base Cc por usuario |  | Cc meta por año |  |  |  | 
 |  |  | DBO (Kg/año) | SST (Kg/año) | Año 1 |  | …. | Año 5 | 
 |  |  |  |  | DBO (Kg/año) | SST (Kg/año) | ….. | DBO (Kg/año) | SST (Kg/año)
Cuenca A | 1 | a.. | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx
 |  | b.. | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx
…… |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Subcuenca AA | 1 | c… | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx
CAPÍTULO III - ESTABLECIMIENTO DE METAS DE CARGA CONTAMINANTE

## Slide 27
Meta de carga contaminante para los prestadores del servicio de alcantarillado (Art.10) … corresponderá a la contenida en el PSMV, presentado por el prestador del servicio y aprobado por la AAC (Res.1433 de 2004)…
Para el ajuste del factor regional se considerará el indicador de número de vertimientos puntuales eliminados por cuerpo de agua (parágrafo 2 del Artículo 17)
PSPD

## Slide 28
PSPD
Meta de carga contaminante para los prestadores del servicio de alcantarillado
SIN PSMV APROBADO
CON PSMV APROBADO
Meta individual contenida en el PSMV
Indicadores de Seguimiento
Indicador de número de vertimientos puntuales eliminados por cuerpo de agua (para ajuste del factor regional)
Usuario Presenta Propuesta (parágrafo 1)
Meta individual de carga contaminante para el quinquenio
Indicador de número de vertimientos puntuales a eliminar por cuerpo de agua (anual).
Usuario No Presenta Propuesta (parágrafo 2)
AAC define la meta

## Slide 29
Procedimiento para el establecimiento de la meta global de carga contaminante (Art.12)
1
Proceso de Consulta
2
Propuesta de Meta Global
3
Definición de Metas de Carga Contaminante
4
Propuesta de Meta Definitiva

## Slide 30
1. Proceso de Consulta
Propuesta de Meta Global
Propuesta de Meta Definitiva
Definición de Metas de Carga Contaminante
a) Inicio
Acto Adtvo. de Inicio
Información pública (15 días hábiles antes de la fecha límite de presentación de propuestas
b) Escenarios de Metas
AAC presenta Escenarios de metas
Propuestas de los Usuarios (justificadas)
AAC: Propuesta de meta global, metas individuales y grupales con cronogramas de cumplimiento
Consulta pública:
Propuesta de metas de carga resultante: va a consulta pública mínimo 15 y máximo 30 días calendario
Presentación ante el Consejo Directivo:
Director presenta la propuesta de metas al Consejo Directivo... Documento soporte
Aprobación de metas por Consejo Directivo:
45 días calendario desde la presentación
CD no aprueba
Aprobación de metas por Director General
15 días calendario desde vencimiento del plazo del CD.

## Slide 31
a) Inicio: Expedición de Acto Administrativo:
Duración, personas que pueden presentarlas, plazos, mecanismos de participación, forma de acceso a la documentación sobre la calidad de los cuerpos de agua o tramos y dependencia de la AAC encargada de la información.
Información técnica sobre la calidad del cuerpo de agua o tramo y de línea base: debe publicarse en los medios de comunicación disponibles y/o en la página web de la AAC (ponerla a disposición de los usuarios y la comunidad) por un término no inferior a quince (15) días hábiles anteriores a la fecha señalada para la presentación de las propuestas.
1. Proceso de Consulta
Propuesta de Meta Global
Propuesta de Meta Definitiva
Definición de Metas de Carga Contaminante

## Slide 32
b) Presentar escenarios de metas
AAC presenta escenarios de metas (con base en objetivo de calidad vigente al final del quinquenio y la capacidad de carga del tramo - evaluaciones y/o modelaciones de calidad ).
Los usuarios sujetos al pago de la tasa y la comunidad podrán presentar a la AAC propuestas escritas de metas de carga contaminante con la debida justificación técnica.
1. Proceso de Consulta
Propuesta de Meta Global
Propuesta de Meta Definitiva
Definición de Metas de Carga Contaminante

## Slide 33
a) La AAC teniendo en cuenta el estado del recurso hídrico, su objetivo de calidad, las propuestas remitidas por los usuarios sujetos al pago de la tasa retributiva y la comunidad, elaborará una propuesta de meta global de carga contaminante y de metas individuales y grupales con sus respectivos cronogramas de cumplimiento.
1. Proceso de Consulta
Propuesta de Meta Global
Propuesta de Meta Definitiva
Definición de Metas de Carga Contaminante
b). La propuesta de metas de carga resultante, será sometida a consulta pública y comentarios por un término mínimo de quince (15) días calendario y máximo de 30 días calendario. Los comentarios serán tenidos en cuenta para la elaboración de la propuesta definitiva.

## Slide 34
El Director General de la AAC presentará al Consejo Directivo, o al órgano que haga sus veces, un informe con la propuesta definitiva de meta global de carga y las metas individuales y grupales.
Reportar sobre propuestas recibidas, evaluación de las mismas y las razones que fundamentan la propuesta definitiva.
1. Proceso de Consulta
Propuesta de Meta Global
Propuesta de Meta Definitiva
Definición de Metas de Carga Contaminante

## Slide 35
a) Consejo Directivo cuenta con 45 días calendario, a partir del momento de la presentación del informe para definir las metas de Cc para cada elemento, sustancia o parámetro objeto del cobro de la tasa.
1. Proceso de Consulta
Propuesta de Meta Global
Propuesta de Meta Definitiva
Definición de Metas de Carga Contaminante
b). Consejo Directivo no define la meta: el Director General de la AAC la establecerá mediante acto administrativo motivado dentro de los 15 días calendario, siguientes al vencimiento del plazo anterior… presentará al Consejo Directivo un informe con la propuesta definitiva de meta global de carga y las metas individuales y grupales.

## Slide 36
1. Proceso de Consulta
Propuesta de Meta Global
Propuesta de Meta Definitiva
Definición de Metas de Carga Contaminante
Parágrafo Art. 12. “El acto administrativo que defina las metas de carga contaminante, deberá establecer la meta global y las metas individuales y/o grupales de carga contaminante para cada cuerpo de agua o tramo del mismo e incluirá también el término de las metas, línea base de carga contaminante, carga proyectada al final del quinquenio, objetivos de calidad y los periodos de facturación.”
Usuarios prestadores del servicio público de alcantarillado: relacionar el N° de vertimientos puntuales a eliminar anualmente por cuerpo de agua o tramo durante el quinquenio respectivo; el total de carga esperada para cada año del quinquenio (debe concordar con la información contenida en los PSMV).

## Slide 37
Seguimiento y cumplimiento de la meta global de carga contaminante (Art.13)
No se cumple la meta global de carga
Diciembre 31
Ajuste del factor regional de la cuenca o tramo de cuenca (Art. 16 y 17)
Informe al Consejo Directivo: Cumplimiento de meta global / Objetivos de Calidad Vs. Cc ; Factor Regional
Publicar informe en medios y web corporativa.
Parágrafo. Metas aprobadas antes de la expedición del decreto, seguirán vigentes hasta la terminación del quinquenio para las cuales fueron definidas. (Art. 16 y 17 para evaluación)

## Slide 38
Contenido
CAPÍTULO IV
CÁLCULO DE LA TARIFA
Art. 14 al 17

## Slide 39
Ttr = Tm x Fr
Ttr : Tarifa de la Tasa Retributiva
Tm : Tarifa mínima (Vigentes Res. 273/97 y 372/98)
Fr : Factor Regional
Tarifa de la tasa retributiva (Art.14)

## Slide 40
Ttr = Tm x Fr
Año | CRC |  | IPC
2016 | DBO($/Kg) | SST(($/Kg) | %
 | 131,18 | 56,10 | 6,77
2017 | 138,73 | 59,37 | 5,75

## Slide 41
Factor Regional (Art. 16)
FR1 =FRo + (Cc/Cm)
Dónde:
FR1 = Factor regional ajustado.
FRo = Factor regional del año inmediatamente anterior.
Para el primer año del quinquenio, FRo = 0.00.
Cc = Total de carga contaminante vertida por los sujetos pasivos de la TR al cuerpo de agua o tramo, en el año objeto de cobro (Kg/año)
Cm = Meta global de carga contaminante para el cuerpo de agua o (Kg/año).

## Slide 42
Aplicación cuerpo de agua o tramo del mismo
Ajuste Anual a partir de finalizar el primer año cuando no se cumpla con la Carga Meta (Cm) del cuerpo de agua o tramo del mismo.
Cc > Cm
Ajuste del Fr
Evaluación anual a partir del año 1
Cc < Cm
No evaluar Fr
Continúa el Fr del año anterior
1.0 < Fr < 5.5
Resultado Fr – 2 cifras decimales

## Slide 43
Valor, aplicación y ajuste del Factor Regional (Art.17)
Factor Regional por cuenca o tramo de cuenca
Cálculo del Fr solo cuando Cc > Cm para el año de evaluación
FR1 =FRo + (Cc/Cm)
Factor Regional se aplica a los usuarios que no cumplen la meta individual o grupal para el año
Parág.1 Art.17
Cumplen con carga para el primer año FR1 = 1.00
Aplicación de FR a cada usuario:

## Slide 44
1.0 < Fr < 5.5 ; 2 cifras decimales
Año 1
Cc > Cm
Calcular Fr
Cc < Cm
No calcular Fr
Continúa Fr del año anterior
Cc Vs Cm
Verificar cumplimiento de meta anual individual (o grupal)
Ccinvididual año < Cminvididual año
Ccinvididual año > Cminvididual año
Aplicar Fr del tramo al usuario
No aplico Fr del tramo
Valor, aplicación y ajuste del Factor Regional (Art.17)

## Slide 45
Año 1 de evaluación: Fr0 = 0.00, cuando se cumple meta en quinquenio anterior
Fr1 = Fr0 + (Cc1/Cm) Fr1 = 0.00+ (Cc1/Cm)
Año 1 de evaluación: Fr0 = Fraño anterior, cuando no se cumple la meta del quinquenio anterior
Fr1 = Fr0 + (Cc1/Cm) Fr1 = Fraño anterior + (Cc1/Cm)
No obstante, Cuando se tiene:
Tramo con Meta quinquenal incumplida al final del quinquenio
Meta de carga individual o grupal cumplida al final del quinquenio
Cumple con nueva carga anual establecida en el cronograma para el primer año
Se aplica Factor Regional = 1.00
Parág.3 Art.17
Valor, aplicación y ajuste del Factor Regional (Art.17)
Cc > Cm
cuando:
Inicio Nuevo Quinquenio

## Slide 46
No cumple indicador de número de vertimientos puntuales eliminados
Se aplica FR con incremento de 0,5 por cada año de incumplimiento
Cuando… Incumple meta del tramo; Incumple meta individual en carga; Incumple indicador de número de vertimientos puntuales eliminados
Sólo se aplica FR por carga
Parág.2 Art.17
Valor, aplicación y ajuste del Factor Regional (Art.17)
Prestador de Servicio

## Slide 47
Parág.2 Art.17
Valor, aplicación y ajuste del Factor Regional al Prestador de Servicio (Art.17)
No se cumple Cm del tramo. Si se calcula Factor Regional del Tramo
Cumple con Cm individual (carga) | Cumple con N° Vertimientos a eliminar | FR a aplicar
SI | SI | FR año anterior
SI | NO | Incremento de 0,50 en FR
NO | SI | FR del Tramo para ese año
NO | NO | FR del Tramo para ese año
Si se cumple Cm del tramo. No se calcula Factor Regional del Tramo

## Slide 48
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
CC < Cm
Evaluación de CC del Tramo
(cálculo del Fr)
CC < Cm
Fr1 = 1
Fr2 = 1
CC = Cm
Fr3 = 1
Fr4 > 1
Fr5 = Fr4
CC > Cm
CC = Cm

## Slide 50
Contenido
CAPÍTULO V
MONTO Y RECAUDO
Art. 18 al 25

## Slide 51
CÁLCULO DEL MONTO A COBRAR. La autoridad ambiental competente cobrará la tarifa de la tasa retributiva evaluando anualmente a partir de finalizado el primer año, el cumplimiento de la meta global del cuerpo de agua o tramo del mismo, así como las metas individuales y grupales, de acuerdo con lo establecido en el ARTÍCULO 17.

## Slide 52
MP = Total Monto a Pagar.
Tmi = Tarifa mínima del parámetro i.
Fri = Factor regional del parámetro i aplicado al usuario.
Ci = Carga contaminante del parámetro i vertido durante el período de cobro.
n = Total de parámetros sujetos de cobro.
PARÁGRAFO 1. Monto a pagar considera:
Total de Cc de cada elemento vertido durante el periodo de cobro
Incluye la Cc causada por encima de los límites permisibles
  No afecta sanciones correspondientes
  No implica la legalización del respectivo vertimiento.

## Slide 53
PARÁGRAFO 2. Facturación para periodos inferiores al anual:
Aplicar Fr del año anterior en el cálculo de la Tm.
Casos en que se registre incumplimiento: cobrar la diferencia entre el Fr utilizado en la liquidación de cada periodo de cobro y el Fr obtenido al final del año:
A = Ajuste por diferencia de factor regional para quienes facturan periodos inferiores a un año.
Ci = Carga contaminante del parámetro i vertida durante el año objeto de cobro.
Tmci = Tarifa mínima del parámetro i para el año objeto de cobro.
Frci = Factor regional del parámetro i para el año objeto de cobro.
Frai = Factor regional del parámetro i para el año anterior.

## Slide 54
SUJETO PASIVO : Presenta a la AAC la AUTODECLARACIÓN de sus vertimientos para el periodo de facturación y cobro establecido (no podrá ser superior a un año)
Mínimo una caracterización anual representativa de los vertimientos y soportes de información.
Especificar la información mensual relacionada con las cargas vertidas
Presentar en el formato definido por AAC.
AAC : Evaluar AUTODECLARACIÓN e INFORMACIÓN TÉCNICA
Diferencias de información o no se presenta Autodeclaración:
Cálculo con factores per cápita o inf. disponible
Información para el cálculo del monto a cobrar (Art.21)
AAC : Verificación de Autodeclaración mediante visita técnica – Acta (Art. 23)
Ajustes o reliquidación

## Slide 55
Proyectos de inversión en descontaminación y monitoreo de la calidad del recurso hídrico....
inversiones para el mejoramiento, monitoreo y evaluación de la calidad del RH, incluyendo la elaboración y ejecución de los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico, inversiones en interceptores, emisarios finales y sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas…Hasta un 10% del recaudo de la TR para la cofinanciación de estudios y diseños asociados a estas obras.
Destinación del recaudo.
“proyectos de inversión en descontaminación hídrica y monitoreo de la calidad del agua”……. “Para cubrir los gastos de implementación y seguimiento de la tasa, la autoridad ambiental competente podrá utilizar hasta el 10% de los recursos recaudados”

## Slide 56
Forma de Cobro.
Cobra: la AAC
Concepto : carga contaminante total vertida en el período objeto de cobro
Medio de cobro: factura, cuenta de cobro u otro documento (normas tributarias y contables)
...especificar el valor correspondiente a las cargas de elementos, sustancias y parámetros contaminantes mensuales vertidos...
señalar si se aprueba o no la AUTODECLARACIÓN presentada por el usuario
Indicar que contra el cobro procede el recurso de reposición.
Expedir las facturas en un plazo No Mayor a Cuatro (4) Meses después de finalizar el período objeto de cobro, a partir de lo cual la autoridad ambiental competente efectuará la causación de los ingresos correspondientes.

## Slide 57
Periodicidad: la determina la AA no superior a un (1) año. Corte de facturación a Diciembre 31 de cada año.
Reclamo o aclaración:
...Por escrito dentro del mes siguiente a la fecha límite de pago…
... No exime al usuario de la obligación del pago correspondiente al período cobrado por la AAC. (Cargas contaminantes promedio de los últimos tres períodos de facturación)
Resolver de conformidad con derecho de petición (Código contencioso Administrativo)
Período de cancelación
20 a 30 días desde la fecha de expedición de la factura…. Cumplido este término, las AAC podrán cobrar los créditos exigibles a su favor a través de jurisdicción coactiva.

## Slide 58
Contenido
CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES FINALES
Art. 26 al 28

## Slide 59
Reporte de información (Art.26)
Responsable: AAC debe presentar anualmente al MADS
Plazo: antes del 30 de junio de cada año.
Período de reporte: 01 de enero a 31 de diciembre del año anterior al informe.
Formato: ...continúa vigente el formato adoptado por la Res.081 de 2001 (MADS)
Información: resultados del programa de monitoreo de fuentes hídricas (art. 27) (deben ser de difusión masiva y/o en su página web).

## Slide 60
Evaluación meta
31 DIC.
Fecha límite última facturación año anterior
30 ABR.
Se debe generar una factura con corte a 31 de Dic.
Fecha límite pago facturas
30 MAY.
(20 a 30 días desde expedición)
Fecha límite reclamaciones
Fecha límite Informe MADS
30 JUN.
EJEMPLO FACTURACIÓN – REPORTE AL MADS - RECLAMACIONES

## Slide 61
Monitoreo del Recurso Hídrico (Art. 27)
Responsable: La AAC debe realizar Programas de Monitoreo de las fuentes hídricas.
Parámetros mínimos:
1. Temperatura ambiente | 2. Temperatura del agua | 3. DBO5
4. SST | 5. DQO | 6. Oxígeno Disuelto
7. Coliformes Fecales | 8. pH | 
Monitoreo de vertimientos.
Guía para el Monitoreo de Vertimientos, Aguas Superficiales y Subterráneas del lDEAM
Parágrafo 2 del artículo 42 del Decreto 3930 de 2010….

## Slide 62
CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES FINALES
Vigencia y derogatorias (Art 28).
El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial y DEROGA TODAS LAS NORMAS QUE LE SEAN CONTRARIAS, EN ESPECIAL LOS DECRETOS 3100 DE 2003 Y 3440 DE 2004.
Publicación: 21 de diciembre de 2012

## Slide 63
Elaborar el estudio para la definición de las corrientes o tramos de corriente y establecimiento para el cálculo y establecimiento de la meta global de carga contaminante para el cálculo de la Tarifa de la Tasa Retributiva (TTR) por vertimientos puntuales en ocho (8) cuencas en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS
LUIS FERNANDO CASTRO HERNANDEZ
Especialista em instrumentos económicos para la gestión ambiental
e-mail proyecto: tasa.retributiva@cas.gov.co
Contrato de Consultoría 00514-2017
Gracias